| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Hefbrug |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag sluitende werkkledij. Draag oogbescherming. Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheidsrichtlijnen. Controleer de hefbrug voor ieder gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. Draag steeds veiligheidsschoenen. Enkel werknemers die de nodige opleiding ontvangen hebben, mogen de hefbrug bedienen. |  |
| Beweging van het voertuig | Respecteer de maximum belasting. Gebruik de parkeerrem van het voertuig. Zet de versnelling in neutrale stand. Gebruik extra wielblokken bij voertuigen met een gewicht van meer dan 4 ton. Controleer of de blokkeerinrichting in werking treedt zodra de brug de grond verlaat. Start nooit de motor van het voertuig indien je je niet in het voertuig bevindt. |  |
| Klemmingschade | Vooraleer de hefbrug te laten dalen, maak de vloer onder de hefbrug vrij van materialen. Verwittig mogelijke aanwezigen rond de hefbrug wanneer ze naar beneden gebracht wordt. Laat de brug pas dalen als iedereen op voldoende afstand is. |  |
| Uitschuiven Val van personen | Verwijder of bedek onmiddellijk gemorste olie of vet onder of naast de hefbrug. Hou de loopvlakken van de brug zuiver. Laat niet toe dat er zich iemand in het voertuig of op de brug bevindt tijdens hef- of daalbewegingen. |  |