Controlelijst - Veiligheid

  - Speeltoestel, springkasteel

| Springkasteel-1 | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is de controlelijst van speelterreinen nagekeken? |  |  |  |  |  |
| Komt het springkasteel op straat of een openbare plaats te staan? |  |  |  |  |  |
| Indien ja: Is er toelating gevraagd bij het stadsbestuur/gemeentebestuur |  |  |  |  |  |

| Verhuurder | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bekijk volgende vragen met de verhuurder: |  |  |  |  |  |
| Is de oppervlakte voldoende om het toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de ondergrond voldoende vlak om het toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de vrije hoogte voldoende om een toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de helling van het terrein niet te groot? Max 5° |  |  |  |  |  |
| Zijn de plaatsingsvoorschriften voor het toestel beschikbaar?: |  |  |  |  |  |
| Is er een lijst van de benodigde onderdelen voor het opstellen van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Is de manier van verankeren van het toestel + verankeringspunten aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Zijn er maatregelen aanwezigen voor het beheersen van het publiek rond het toestel? |  |  |  |  |  |
| Zijn er gegevens aanwezig met de maximale windsnelheid waarbij het toestel veilig gebruikt kan worden? |  |  |  |  |  |
| Is het type van blazer bepaald voor een goede werking van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Zijn de werkingsvoorschriften van het toestel beschikbaar? |  |  |  |  |  |
| Is het inspectie- en onderhoudsschema aanwezig en up to date? |  |  |  |  |  |
| Is het toestel geschikt voor de gebruikers die men tracht te bereiken? |  |  |  |  |  |
| Zijn de benodigde onderdelen voor het opstellen van het toestel aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Heeft het toestel een conformiteitattest met de norm EN 14960 of is er een degelijke risicoanalyse beschikbaar? |  |  |  |  |  |
| Is er een huurcontract ondertekend? |  |  |  |  |  |

| Springkasteel-2 |
| --- |
| Technische maatregelen | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| Indien er geen richtlijnen van de verhuurder beschikbaar is, volg volgende instructies |
| 1 Is de valruimte minstens 1,8 m aan de gesloten zijden? |  |  |  |  |  |
| 2 Is de zijde voorzien van een wand? |  |  |  |  |  |
| 3 Is de valruimte minstens 3,5 m vanaf afsluiten tot aan open zijde |  |  |  |  |  |
| 4 Open zijde |  |  |  |  |  |
| 5 Is er minstens 1 m opening in de omheining rond het toestel? |  |  |  |  |  |

| Omgeving beveiligen | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is de valbodem en valruimte rond het toestel aangepast volgens de gegevens van de verhuurder? |  |  |  |  |  |
| Staan er in de valruimte obstakels zoals bomen, muren, andere speeltuigen, stenen,.. |  |  |  |  |  |
| Ligt er aan de uitgang van het toestel een tapijt? |  |  |  |  |  |
| Is de toegang naar het toestel met hekken afgebakend? |  |  |  |  |  |
| Is de motor onbereikbaar door er bijvoorbeeld hekken rond te plaatsen? |  |  |  |  |  |
| Is de motor op een veilige afstand opgesteld? Min. 1,2 m van het toestel bij een gesloten zijde en min. 2,5 m van het toestel bij een open zijde. |  |  |  |  |  |
| Is het springkasteel verankerd volgens de gegevens van de fabrikant/verhuurder? |  |  |  |  |  |

| Springkasteel-3 |
| --- |
| Organische maatregelen | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| Is er bij de verhuurder geïnformeerd naar het aantal voorgeschreven opzichters? |  |  |  |  |  |
| Is er een vervanglijst voorzien? Elk uur afwisselen door minimum 1 meerderjarige persoon. |  |  |  |  |  |
| Is er constant toezicht voorzien? |  |  |  |  |  |
| Is er voldoende informatie bezorgd aan toezichters? (zie onderstaande punten) |  |  |  |  |  |
| Indien de toezichter het toestel verlaat wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken. |  |  |  |  |  |
| Is het aantal gebruikers beperkt? |  |  |  |  |  |
| Worden er geen gevaarlijke spelen toegelaten? |  |  |  |  |  |
| Is er toezicht bij het betreden en verlaten van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Bij felle wind wordt het toestel onmiddellijk afgelaten? |  |  |  |  |  |
| Wordt er toezicht gehouden op de motor van het toestel? |  |  |  |  |  |

| Infobord | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is er een infobord met de spelregels waarin onderstaande punten vermeld worden? |  |  |  |  |  |
| Staat het maximum aantal gebruikers vermeld (zie gegevens van de fabrikant/verhuurder)? |  |  |  |  |  |
| Is er een maximum leeftijd bepaald? |  |  |  |  |  |
| Is er vermeld om: |  |  |  |  |  |
| de schoenen uit te doen? |  |  |  |  |  |
| niet op de wanden te klimmen? |  |  |  |  |  |
| brillen af te zetten? |  |  |  |  |  |
| geen scherpe voorwerpen? |  |  |  |  |  |
| geen eten en drinken? |  |  |  |  |  |
| de toegang vrij te houden? |  |  |  |  |  |
| wat je moet doen bij een ongeval? |  |  |  |  |  |

| Springkasteel-4 |
| --- |
| Nakijken na het opstellen van het springkasteel | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| Vertoont het springkasteel geen scheuren? |  |  |  |  |  |
| Levert de motor voldoende druk om een veilig gebruik van het toestel te garanderen? |  |  |  |  |  |
| Blijft de druk van het toestel constant tijdens het gebruik? |  |  |  |  |  |
| Is de verbindingsbuis correct verboden met de blazer? |  |  |  |  |  |
| Staat de blazer veilig opgesteld ten opzicht van het toestel en zijn gebruikers? |  |  |  |  |  |
| Is de risicoanalyse van terreinen ingevuld? |  |  |  |  |  |
| Is de risicoanalyse van het toestel ingevuld (niet nodig indien er conformiteitsattest met EN 14960 bestaat of er al een risicoanalyse gemaakt werd)? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |