| Veiligheidsinstructiekaart: 1.6 Vervangen van een glaszekering |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! Tijdens de werkzaamheden Controleer of de glaszekering stuk is. Plaats een nieuwe glaszekering met dezelfde waarde. Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). Gaat de glaszekering terug stuk : verwittig WV. |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke (WV) Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |

# Text boxes

Glaszekering