| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bandschuurmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. Draag oogbescherming. Gebruik de stofafzuiging en stofkapje aanbevolen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Elektriciteit loskoppelen Geen metalen delen schuren. Bandschuurmachines zijn alleen geschikt voor droog schuren |  |
| Contact met draaiende delen | Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings-handschoenen. |  |
| Wegvliegende en/of vallende delen | Leg steeds het werkstuk tegen de aanslaglat. Controleer de juiste montage en looprichting van de schuurband. Gebruik geen gescheurde schuurband. |  |