| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Boenmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. Geen snoeren rond hoofden of tussen benen. Originele hulpmaterialen gebruiken, anderen geven schade. De machine enkel met gemonteerde padhouder en pad inschakelen. Na gebruik het toestel van het elektriciteitsnet halen. Neutrale werkpositie met de armen gestrekt naar beneden |  |
| Vallen/uitglijden | Anti-slipschoenen dragen om uitglijden te voorkomen Pads onder schoenen plaatsen bij het strippen |  |
| Kortsluiting Electrocutie | In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Aanbevolen: stopconact met aarding of differentieelschakelaar gebruiken. Bij gebruik van een verlengkabel: letten op de miniamle doorsneden en met spatwatervaste verbinding: Lengte tot 20 m: Ø 1,5 mm² Lengte van 20 tot 50 m: Ø 2,5 mm² Het bovenste gedeelte van de boenmachine nooit met water afspuiten enkel reinigen met een vochige doek De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |