| Veiligheidsinstructiekaart: 7.3 Meten met speciale meetapparatuur ( bv. oscilloscoop,schrijver,megger,..) oscilloscoop schrijver megger veiligheidssnoeren |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen Zorg voor voldoende zichtbaarheid Vergewis u van de spanning waarop u wil gaan werken; meten is weten! Tijdens de werkzaamheden Het principe is dat je enkel meet bij een veiligheidsspanning Wanneer je echter toch gaat werken op netspanning dan is het zeker aangewezen om te werken met veiligheidssnoeren( ongenaakbaar!) Bij een meting met een oscilloscoop altijd werken met tussenschakeling van een scheidingstransformator of scheidingsversterker |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |