| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Kantsnijder (elektrisch ) |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. Houd de kantsnijmachine altijd met beide handen vast. |  |
| Contact met draaiende delen | Gebruik het apparaat nooit zonder de beschermingsvoorziening. Het snijgereedschap loopt na. |  |
| Wegslingerende deeltjes | Draag gezichts- en gehoorbeschermers. Draag sluitende kledij. Draag beschermende laarzen. In een straal van 15m mag zich niemand anders bevinden. Stenen en andere vreemde voorwerpen kunnen worden omhoog geslingerd. |  |
| Elektrocutie en/of elektrische schokken | Werk niet bij regen en ook niet in een natte of vochtige omgeving met de kantsnijmachine. Rol kabelhaspels steeds volledig af. Gebruik uitsluitend een voor buitenwerk geschikte, spatwaterdicht verlengsnoer in perfecte staat. Schakel voor het vervangen van snijgereedschap of onderhoudswerkzaamheden het toestel uit en verwijder de stekker. |  |