| Veiligheidsinstructiekaart: 7.2 Meten met multimeter |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen Zorg voor voldoende zichtbaarheid( eventueel zaklamp) Tijdens de werkzaamheden Meten van de SPANNING gebeurt PARALLEL met de klemmen COM-V van de multimeter Meten van de WEERSTAND dient te gebeuren wanneer de schakeling spanningsloos is, met de klemmen COM-Ω Meten van de STROOMSTERKTE: sluit de meter in serie met de belasting op de klemmen COM-A en stel het juiste bereik in |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |