| Veiligheidsinstructiekaart 4.1 Vervangen,bijplaatsen en verwijderen van algemeen enkelfasig installatiemateriaal (lichtschakelaars, stopcontacten,veiligheidscomponenten enz.) |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de verdeelkast CORRECT uit . METEN IS WETEN Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Gebruik het juiste gereedschap met geschikte isolatie. Vervang, plaats of verwijder het enkelfasig installatiemateriaal volgens de regels van goed vakmanschap. Controleer de goede werking van het enkelfasig installatiemateriaal. Zet de installatie terug onder spanning volgens de procedure voor werkzaamheden buiten spanning (vitale zeven). |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |