| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bladzuiger/bladblazer |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag sluitende werkkledij, beschermende laarzen Draag beschermingshandschoenen. Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. Gebruik steeds de opvangzak en/of het juiste mondstuk. Ledig regelmatig de opvangzak. Gebruik een draagriem rond het middel of om de schouder. Draag geen kleding, sjaal, das of sieraden die in de luchtaanzuig -opening kunnen worden gezogen. Maak bij lang haar een paardenstaart en zet deze vast (bv. met haarband of hoofddoek). Het apparaat steeds met beide handen vasthouden. Zorg ervoor dat u altijd goed in balans bent en op stevige ondergrond staat en pas op voor obstakels. Wees voorzichtig bij het opzuigen van natte bladeren. Niet met een defecte of zonder uitlaaddemper werken. |  |
| Brandwonden | De hete uitlaatdemper niet aanraken. Zuig nooit hete, brandende materialen of licht ontvlambare in vloeistoffen gedrenkte materialen op. |  |
| Wegslingerende stofdelen | Blaas nooit in de richting van andere personen. Houd kinderen, dieren en toeschouwers op afstand. Vermijd het opzuigen en/of wegblazen van keitjes, blikjes en twijgjes. |  |
| Vergiftiging | Het apparaat produceert giftige uitlaatgassen. Deze zijn geurloos en onzichtbaar. Werk daarom nooit met het apparaat in een afgesloten of slecht verluchte ruimte. Zorg ervoor dat u steeds voldoende verse lucht krijgt. Ook wanneer u in en greppel, een slenk of op plaatsen met weinig ruimte werkt. Gebruik om gezondheids- en milieutechnische redenen bij voorkeur loodvrije benzine. |  |
| Brand | Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |