| Veiligheidsinstructiekaart 4.8 - Aanbrengen of verwijderen van isolatie m.b.t. isolerende kabelschoenen. |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Controleer de goede werking van al je nodige gereedschap. Tijdens de werkzaamheden Gebruik het juiste en veilige gereedschap. Let op dat er geen blanke geleiders genaakbaar zijn na aansluiting van geïsoleerde kabelschoenen. Controleer de correcte en voldoende trekvaste aansluiting van de kabelschoenen. |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |