| Veiligheidsinstructiekaart: 1.5 Resetten van vermogenschakelaars/-automaten |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Controleer van welke kring de vermogenschakelaar is afgeschakeld (ééndraadsschema). Ga kijken dat er eventueel toestellen in stopcontact zitten die kortsluiting kunnen veroorzaken (plug deze uit) Schakel de vermogenschakelaar terug in. Schakelt de vermogenschakelaar terug uit : verwittig de WV |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |

# Text boxes

De vermogenschakelaar

De verdeelkast