| Veiligheidsinstructiekaart: 1.12 Vervangen van verliesstroomschakelaar |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Verwijder het deksel en/of de beschermplaat. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Let op de wijze van aansluiting. Vervang de verliesstroomschakelaar (uitgeschakelde toestand). Plaats de beschermplaat terug op zijn plaats. Schakel de verliesstroomschakelaar terug in. Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |